ELEMENTOS DE MÁQUINAS

Bibliografia básica:

1) Elementos de Máquinas Autor(es): Izildo Antunes/Marcos A.C. Freire Editora: Érica Ltda. 8ª edição – 2000 2) Elementos de Máquinas Autor: Lamartine Bezerra da Cunha Editora: LTC 2005 3) Elementos de Máquinas Autor: Gustav Niemann Editora: Edgard Blücher Ltda. 1996 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 1) Elementos de Máquinas Autor: Joseph Edward Shigley Editora: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 2) Elementos Orgânicos de Máquinas Autores: Allen S. Hall, Jr/Alfred R. Holowenko/Herman G. Laughlin Editora: Ao Livro Técnico S.A. e Editora da Universidade de São Paulo. 1968 3) Elementos de Máquinas Autor: Sarkis Melconian Editora: Érica Ltda. 3ª edição – 1999 4) Lubrificantes e Lubrificação Autores: Carlos R.S. Moura/Ronald P. Carreteiro Editora: JR Editora Técnica Ltda. 2ª Edição – 1987 5) Projeto e Construção de Máquinas Autor: Gaspar Erich Stemmer Editora: Globo S.A. 1ª Edição – 1974 6) Produtos de Transmissão de Potência Produtos Industriais Goodyear Versão Virtual – 2006 7) Guia de Suprimentos Industriais – Manutenção, Reparo e Operações. Autor: Equipe técnica de Ferramentas Gerais Comércio e Importação. Editora: Gráfica e Editora Pallotti.

- Transmissões mecânicas:

Com elementos de máquinas como: correias, correntes, engrenagens, rodas de atrito, cabos de aço, cames, etc, são montados sistemas de transmissão 	que transferem potência e movimento a outro sistema variando ou não as rotações entre dois eixos.

As transmissões mecânicas são mecanismos manuais ou automáticos que tem a função de transmitir movimentos e potências através de elementos puramente mecânicos. Quando a transmissão é feita através de óleo hidráulico, são chamadas hidráulica e hidromecânica.

As transmissões mecânicas, como já referido anteriormente, transferem potência e ajustam velocidades para eixos e elementos de máquinas do sistema.

  - – Velocidade tangencial ou periférica (vt):

Suponha um disco rígido (indeformável) rolando sobre uma superfície plana:

0                                                         (D                                          2(D

Velocidade (v) = espaço

tempo

v = (D.  nº de voltas

tempo

v = (D. rotações

1 minuto

Exemplos:

- Qual a velocidade tangencial (vt) na extremidade de uma polia de diâmetro d = 300 mm e que gira à 1200 rpm?

- Qual a velocidade tangencial de um automóvel cujos pneus medem 500 mm de diâmetro e giram à 800 rpm?

- Um automóvel vai da cidade A para a cidade B em 30 min. Sabendo-se que o diâmetro do pneu é de 500 mm e que este gira à 1100 rpm, pergunta-se: qual a distância entre as duas cidades?

1.2) Cálculo das transmissões:

“Numa transmissão simples ou composta, a rotação de ENTRADA está para a rotação de SAÍDA assim como o produto das CONDUZIDAS está para o produto das CONDUTORAS”.

Exemplos:

a)

d

v1                                                                             v2

n1                                                                             n2

b)

Z2                                                                                       n2

Z1

n1

Observação:

Engrenagens intermediárias não produzem nenhuma alteração no cálculo das transmissões. Elas se destinam a vencer distâncias entre centros e inverter rotações quando necessário.

b)

Z3                                                                                       n2

Z2

Z1

n1

Exercícios:

1)

d=120 mm                                                        D=450 mm

n1 = 3600 rpm                                                     n2=?

2)

d1=120 mm                                                                                                      D=?

n1 = 3600 rpm                                                                                            n2=203,28 rpm

d2=330 mm

d3=115 mm

3)                                                                      Calcule a velocidade de içamento da carga Q

55                                                                                           ntambor

20

25

n1=176 rpm

- Calcule a rotação máxima e a rotação mínima no eixo E de acordo com a figura abaixo:

110

eixo E

36

1

18

# 2                           D=360

d=160

2.3- Relação de transmissão:

Pela equação:

n1  =    x conduzidas

n2        x condutoras

Vemos que o 1º membro mostra a relação de transmissão total do sistema (itotal).

O 2º membro mostra exatamente a mesma coisa, ou seja, dividindo o produto dos elementos conduzidos do sistema de transmissão pelo produto dos elementos condutores obtemos, da mesma forma, a relação de transmissão total do sistema (itotal).

Então:

e

Exemplo:

Seja a montagem:

1750 = 350 x 200 x 40 x 40     (  35 = 3,5 x 2x 2 x 2,5    ( 35 = 35

50       100 x 100 x 20 x 16

De uma forma geral podemos escrever:

A expressão acima pode ser utilizada na transmissão simples, como a relação entre os diâmetros das polia conduzida e da motora; entre o nº de dentes de engrenagem conduzida e motora. Na transmissão composta pela relação entre os produtos das conduzidas e o produto das condutoras. Resumindo:

As relações de transmissão são calculadas para que a transferência de velocidades entre a máquina acionadora e a máquina acionada se dê conforme as necessidades de projeto da transmissão. O sistema de transmissão pode MULTIPLICAR ou REDUZIR estas velocidades.

No primeiro caso, menos comum que o segundo, temos um sistema de transmissão MULTIPLICADOR. Isso acontece quando uma polia de maior diâmetro aciona outra de menor diâmetro ou uma engrenagem condutora com um nº de dentes maior que o nº de dentes do seu par conduzido. Ex.

a) imult = d (conduzida)         onde D>d;

D (condutora)

b) imult = Z2(conduzida)         onde Z1>Z2;

Z1 (condutora)

No segundo caso, bem mais comum nas máquinas em geral, temos um sistema REDUTOR. No eixo da máquina acionadora, de velocidade (rotação) mais elevada, temos um elemento de transmissão de dimensões menores (diâmetro ou nº de dentes) que aciona outro de maior dimensão no eixo da máquina acionada. Com este arranjo, a rotação é reduzida para valores previamente calculados.

Exemplos:

- Monte um sistema de transmissão para que a velocidade tangencial do pneu do portão abaixo seja igual a 20 m/min. Admite-se uma tolerância de ( 1% para os cálculos.

(pneu = 450 mm

- Calcule a velocidade tangencial da esteira da figura abaixo:

3:1

2,4:1

2,5:1

(=250 mm

Zsf=2

Zc=24

- Torção:

Um elemento de máquina, um eixo, por exemplo, está sob a ação de um esforço de torção quando se aplica um torque em uma extremidade e um contratorque (ou torque de resistência) na outra extremidade. Em geral, em se tratando de eixos, o contratorque é a resistência do sistema que se deseja movimentar. Observe a figura abaixo:

r

F

Como vimos, (F.r) e (Q.R) são momentos de torção em relação ao centro do eixo. Nos dois casos, M=F.r e Mr=Q.R o momento de torção (M e Mr) é o produto de uma força ( F e Q) por uma distância (r e R). Portanto, as unidades de Momento de Torção podem ser: kg.m; N.m; lb.pol, etc. Exemplos:

- Calcular o momento de torção (Mt) no eixo do parafuso representado na figura abaixo:

25 kgf

200 mm

- Calcular o Mtmin para que o eixo do motor da figura movimente a polia A.

F = 200 kg

(poliaA = 175 mm

3-Potência:

Potência é a capacidade de realizar trabalho num dado tempo:

N = trabalho   kgf . m

Tempo      s

Observe o esquema a seguir:

| Grandeza Veículo | Peso [kg] | Distância [m] | Tempo [s] | Potência Kg . m s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 5000 | 3000 | 600 | 25000 |
| 02 | 5000 | 3000 | 480 | 31250 |
| 03 | 6000 | 3000 | 600 | 30000 |
| 04 | 6000 | 3000 | 480 | 37500 |

O veículo 04 é o mais potente seguido de 02,03 e 01, pela ordem.

3.1- Equação geral da Potência:

N = Força . distância     (  N = F . d        como a velocidade v = d,  teremos:

tempo                              s                                                 t

  - N = F. v

(

  - v = (.d.n

60

3.2- Unidades de Potência:

- Watt:

“01 Watt é a potência necessária para mover 01 Newton à distância de 01 metro em 01 segundo". Então:

N = Mt . n      onde: Mt = momento de torção em Newton .m;

9,5493                 n = rotações por minuto [rpm];

9,5493 = constante;

N= potência em Watt

- Cavalo vapor (cv):

“01 cavalo-vapor (cv) é a potência necessária para mover 75 kg a uma distância de 01 metro em 01 segundo”. Logo:

N =   Mt.n        (                                           onde:

75 x 9,5493

N = potência [cv];

Mt = momento de torção [kg.m];

n = rotações por minuto [rpm];

716,2 = constante [adimensional];

Exemplos:

- Um eixo de ( = 35 mm gira a 1750 rpm fornecendo uma força tangencial F = 300 Newton. Pergunta-se:

  - Qual a potência desenvolvida em Watt?

  - Qual a potência desenvolvida em cv?

  - Qual a relação entre as potências calculadas?

Solução:

- Calcule a potência necessária para acionar o moto-esmeril representado na figura abaixo:

( = 150 mm

F = kg

- Qual o motor adequado para o sistema ilustrado abaixo:

(=150 mm

(=250 mm

F = 1000kg

25

36

45

(=300 mm

42

vt = 48m/min

5) Calcule o Mt no eixo do motor e compare com Mt no eixo do tambor. Comente!

4 – Rendimento:

Em qualquer tipo de transmissão existem perdas de potência devido à aquecimento, deslizamento, resistência ao giro imposto pelo lubrificante, etc. Na verdade não é toda a potência de entrada que é transmitida e,sim, esta potência de entrada descontadas todas as perdas.

Observe o esquema:

Potência Total                                                                             Potência Útil

Potência dissipada

4.1- Rendimento dos diferentes tipos de transmissão:

| Tipo de Transmissão | Rendimento (() |
| --- | --- |
| Acoplamentos | 0,96 a 0,98 |
| Correias | 0,96 a 0,98 |
| Correntes | 0,97 a 0,98 |
| Rodas de Atrito | 0,95 a 0,98 |
| Engrenagens | 0,96 a 0,99 |
| Mancal único | 0,97 a 0,99 |
| Mancais (par) | 0,96 a 0,99 |
| Parafuso sem-fim e Coroa | Zsf | ( |
|  | 01 | 0,60 a 0,80 |
|  | 02 | 0,70 a 0,85 |
|  | 03 | 0,77 a 0,87 |
|  | 04 | 0,80 a 0,90 |

4.2- Rendimento total de uma transmissão ((total):

(total= (1.(2.(3.........(n

4.3- Potência Útil (Nu):

onde:

Nu = Potência útil;

Nm = Potência motora;

(total = rendimento total do sistema

Exercícios:

- Calcule a potência e a rotação do motor na cadeia cinemática abaixo para que a esteira tenha uma velocidade de 0,35 m/s e exerça uma força horizontal de tração de 1500 kg.

(=120 mm

(=240 mm

25

50

F = 1500 kg

(tambor = 370 mm

- Calcule a potência do motor e a velocidade de içamento da carga no sistema ilustrado abaixo:

Dados: (tambor = 220 mm;

Carga Q = 2000 kg

v = ?

3) Calcule a potência do motor para o sistema representado na figura abaixo:

( = 120 mm

30

40                                 ( = 260 mm

(=400 mm

Zsf=1

Zc=24

v =0,52 m/s

# Text boxes

D

v = ( . D. n       m

min

v = ( . D. n       m

60         s

v1 =v2

( . d. n1 = ( . D. n2

D

n1 = D

n2     d

d

n1 =  dp1 = m . Z2

n2     dp2     m . Z1

n1 =  Z2

n2     Z1

n1 =   Z2 . Z3

Z1 . Z2

n1 =  Z3

n2     Z1

Q

cone 1 = cone 2

(menor = 150 mm

(maior = 380 mm

1750

rpm

x conduzidas = itotal

x condutoras

n1 = itotal

n2

itotal = i1 x i2 x 13 x 14 ……in

1750

rpm

1150

rpm

vt = ?

Visto de frente, o eixo ao lado está solicitado por um momento provocado pela força F, de modo que: M=F.r.

A carga Q provoca um momento de resistência Mr=Q.R.

Se o sistema está parado (ou em equilíbrio estático), podemos escrever:

M = Mr

F.r = Q.R

r             R

## Q

N = Mt. n.     kg.m

9,5493       s

N = F.r. n. 2 (

60

N =   Mt.n

716,2

Motor

N=?

n=?

Redutor

i = 20:1

Nu = Nm . (total

Motor

N=?

n=?

Redutor

i = 30:1

( = 0,85

Motor

N=?

n=1750 rpm

Redutor

i = 25:1

( = 0,88

Q

N =?

650

kg