## Slide 1: PONTE ROLANTE
Ana Bordan 208817
Andreson Batista 209441
Brenda Souza 208862
Flavio Medina 209544
Marcio Felype 209050
Orientação: Profº Fernando Eguia

## Slide 2: Definição

## Slide 3: Histórico
1830
1854
1861
1876/1910
1840
1961

## Slide 4: Movimentação de carga
A carga a ser movimentada e/ou transportada deve possuir todas as suas características definidas.
Faz-se necessário conhecer o destino final da carga que será movida.
Analisar o tempo necessário para realizar a movimentação da carga.
Qual será o recurso utilizado para realizar a movimentação da carga

## Slide 5: Componentes da ponte rolante

## Slide 6: Viga principal
A viga é a estrutura onde se concentra a maior solicitação de carga, pois é nela que o carro trolley está fixado.

## Slide 7: Cabeceiras
As cabeceiras estão localizadas nas extremidades da viga.

## Slide 8: Caminho de rolamento
Caminho de rolamento é a base por onde a ponte ou o pórtico irá se movimentar.

## Slide 9: Carros
Este componente se movimenta sobre a viga principal, ou vigas no caso de uma ponte rolante bi viga.

## Slide 10: Talha
Usualmente utiliza-se um gancho na extremidade do cabo de aço para facilitar a fixação da carga.

## Slide 11: Rodas
As rodas de uma ponte rolante são fabricadas geralmente em aço e com o formato do trilho que irão se deslocar.

## Slide 12: Painel elétrico
O gabinete do painel contém todos os componentes elétricos principais que operam a ponte rolante.

## Slide 13: Batedor
Os amortecedores de Impactos são indicados para aplicação em máquinas móveis, são projetados para trabalho intenso do tipo pesado e protegendo estruturalmente todo o conjunto dos equipamentos móveis.

## Slide 14: Comando ou botoeira
Botoeira para Ponte Rolante é uma ferramenta que aumenta a produtividade, pois exclui a necessidade de um operador por Ponte Rolante.

## Slide 15: Tipos de pontes rolantes

## Slide 16: Ponte rolante apoiada
Essas pontes o topo das vigas. A viga da ponte rolante corre por cima dos trilhos do caminho de rolamento.

## Slide 17: Ponte rolante suspensa
Essas pontes percorrem o fundo da viga. A viga da ponte rolante corre por cima dos trilhos das vigas do caminho do rolamento.

## Slide 18: Ponte rolante monoviga
Essas pontes são mais simples comparadas as outras pontes rolantes.

## Slide 19: Ponte rolante de parede (Grua mural)
Essas pontes são muito capacitadas e eficientes para locais de trabalhos mais pequenos com espaço limitado.

## Slide 20: Guindaste de parede
Como o resto, essa ponte é instalada em vigas horizontais. Permanecem num ângulo de 90 graus para o chão enquanto estacionarias.

## Slide 21: Ponte rolante dupla-viga
A ponte rolante é constituída por duas cabeceiras, duas vigas e um ou dois carros trolley que sustentam a talha.

## Slide 22: Normas de segurança
ABNT NBR 8400-1:2019

## Slide 23: Normas de segurança
ABNT NBR 8400-2:2019
ABNT NBR 8400-3:2019

## Slide 24: Normas de segurança
ABNT NBR 8400-4:2019
ABNT NBR 8400-5:2019

## Slide 25: NR11 aplicada à ponte rolante e demais equipamentos de transporte de cargas suspensas
A Norma Regulamentadora 11 – NR 11 – do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece de acordo com seu artigo 11.1 “Normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras”. Dentro do grupo de máquinas transportadoras pode-se encontrar a ponte rolante, a talha e o pórtico.

## Slide 26: Conclusão
Concluímos que a ponte rolante é um importante equipamento de transporte, pois proporciona a movimentação de cargas com facilidade em todo os sentidos dentro de seus limites de trabalho. Os empregadores que utilizam ponte rolante, talha ou pórtico são obrigados a atender aos requisitos descrito nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. E como pôde ser observado neste trabalho, a obediência a alguns artigos bastante simples já asseguram condições mínimas de segurança aos operadores e ao patrimônio da empresa.